## Slide 1: Spartan Family (Xilinx/AMD FPGA)

## Slide 2: خانوادة اسپارتان
Spartan:
  برنامه‌ریزی مبتنی بر SRAM
  دو دسته:
    LX: بدون Gigabit Xceiver
    LTX: با Gigabit Xceiver

## Slide 3: بلوک‌های منطقی
CLB:
  Configurable Logic Block
  دو Slice مشابه
  هر Slice:
    چهار LUT و هشت FF و …
  SliceM و SliceL:
    مدار carry chain
    SliceL: بدون حافظة توزیع شده و ثبات انتقال
  SliceX:
    بدون carry chain

## Slide 4: Spartan CLB

## Slide 5: Spartan Architecture

## Slide 6: Spartan SliceM

## Slide 7: Spartan SliceM
LUT به عنوان جدول جستجو:
  تابع شش ورودی: فقط O6 قابل استفاده
  دو تابع پنج ورودی با ورودی‌های مشترک (A1-A5): خروجی‌های O5 و O6

## Slide 8: Spartan SliceM
LUT به عنوان حافظة توزیع شده:
  Single/Dual/Quad-Port Memory
  32-bit Shift Register (دنبالة MC31)

## Slide 9: Spartan SliceM
دسته اول عناصر حافظه:
  DFF یا لچ
  ورودی از LUT (O5 یا O6)
  مستقیم از بیرون (DX)
  از MC31 آخری
  از Carry
دسته دوم عناصر حافظه:
  فقط DFF
  ورودی از LUT (فقط O5)

## Slide 10: مدار ساده شده

## Slide 11: Spartan SliceL

## Slide 12: معماری اتصالات

## Slide 13: معماری اتصالات

## Slide 14: معماری اتصالات

## Slide 15: حافظة بلوکی
پیکربندی ( تعداد بیت × تعداد کلمات )
18 × 512
16 × 512
9 × k 1
8 × k 1
4 × k 2
2 × k 4
1 × k 8
بلوک 18 کیلوبیتی
  نمونه:
    پیکربندی‌های گوناگون به صورت dual port
    یا یک نیمة 9 کیلوبیتی به صورت single port

## Slide 16: مشخصات اسپارتان 7

## Slide 17: بلوک‌های محاسباتی
DSP48A1:
  یک ضرب کنندة 18 بیت در 18 بیت
  یک انباشتگر 48 بیتی
  تعدادی جمع کننده
  ثبات‌ها:
    همگام کردن عملیات با کلاک
    ایجاد خط لوله
  OPMODE:
    انتخاب C از بیرون
    جمع و تفریق B و D پیش از ضرب
    MAC: انتخاب مسیر فیدبک P

## Slide 18: بلوک‌های محاسباتی
DSP48A1:

## Slide 19: بلوک‌های محاسباتی
پیاده‌سازی FIR Filter با DSP48A1:

## Slide 20: مشخصات اسپارتان 7

## Slide 21: بلوک‌های فرستنده/گیرندة گیگابیتی
GTP:
  614 Mbps تا 3/125 Gbps

## Slide 22: 7 Series Family (Xilinx/AMD FPGA)

## Slide 23: مشخصات تراشه‌های AMD FPGA
ورتکس اولترا اسکیل | کینتکس اولترا اسکیل | ورتکس 7 | کینتکس 7 | آرتیکس 7 | اسپارتان 6 | 
4,407,480 | 1,160,880 | 1,954,560 | 477,760 | 215,360 | 147,443 | سلول های منطقی
115Mb | 76Mb | 68Mb | 34Mb | 13Mb | 4.8Mb | Block RAM
2,880 | 5,520 | 3,600 | 1,920 | 740 | 180 | بلوک های DSP
104 | 64 | 96 | 32 | 16 | 8 | بلوک های فرستنده/گیرنده گیگابیتی
32.75 Gb/s | 16.3 Gb/s | 28.05 Gb/s | 12.5 Gb/s | 6.6 Gb/s | 3.2 Gb/s | سرعت فرستنده/گیرنده
5,101 Gb/s | 2,086 Gb/s | 2,784 Gb/s | 800 Gb/s | 211 Gb/s | 50 Gb/s | مجموع پهنای باند فرستنده/گیرنده
1,456 | 832 | 1,200 | 500 | 500 | 576 | تعداد پین های I/O

## Slide 24: Virtex Family
Virtex:
  معماری بلوک‌های منطقی
  معماری اتصالات
  بلوک‌های محاسباتی
  بلوک‌های حافظه
  بلوک‌های ورودی-خروجی
  بلوک‌های فرستنده-گیرندة گیگابیتی
  مشابه اسپارتان
قابلیت‌های بیشتر
قیمت بیشتر