## Slide 1: RCS Phylosophy
Think about how to use hardware flexibility for gaining improvements

## Slide 2: Computation Flow – Design Flow

## Slide 3: Computation Flow
For both run-time and compile-time
Wait for
start signal
from CPU
CPU

## Slide 4: Computation flow
  If many reconfigurations
   Reiteration
  Blocking access for the memory access between two devices
Wait for
start signal
from CPU

## Slide 5: Computation flow
  Devices with one or more hard-macro processors:
    Xilinx Virtex II-Pro up
    Intel Cyclone V and Arria V
    Complete system in one device
  Reconfiguration process can be:
    Full: The complete device have to be reconfigured.
    Partial: Only part of the device is configured while the rest keeps running.
Wait for
start signal
from CPU

## Slide 6: RTR Challenges
Management of Reconf. Device:
    Usually as a part of the OS running on a processor
  Scheduler
    Decides when a task must be executed
    Tasks as modules in a database
    Characterized by (bbox, run time)
  Placer
    Temporal placement: management of tasks considering their run time
    Allocates a set of resources for the task.
    If cannot find a site, task is rejected
Challenges:
  Fragmentation
  Communication between new/old tasks
Services
task 1
task 2
task N
Placer
M2
M4
M3
M1
Module Database
Scheduler
Task Request
O.S.
T1
TN
Reconfigurable Device
T2

## Slide 7: Firm vs. Soft Modules
Placement of soft modules
Placement of firm modules

## Slide 8: Computation flow
  RTR with full reconfiguration devices
    Function to be downloaded at run-time are developed and stored in a database.
    No geometrical constraints are required for the function.
Services
task 1
task 2
task N
Placer
M2
M4
M3
M1
Module Database
Scheduler
Task Request
O.S.
T1
TN
Reconfigurable Device
T2
T1
TN
Reconfigurable Device
T2
T1
TN
Reconfigurable Device
T2
T6
T9
TN
Reconfigurable Device
T2
T6

## Slide 9: Computation flow
  RTR with partial reconfiguration capabilities
    Modules represented as rectangular boxes, are pre-computed and stored in a data base.
    With relocation, each module is assigned to a position on the device at run-time.
Services
task 1
task 2
task N
Placer
M2
M4
M3
M1
Module Database
Scheduler
Task Request
O.S.
T1
TN
Reconfigurable Device
T2

## Slide 10: Design Flow

## Slide 11: Hardware/Software Partitioning
Implementation of a reconfigurable system:
  A hardware/software co-design process:
Software part: (code-segment to be executed on the processor)
  Development in a software language with common tools
Hardware part: (to be executed on the RD)
  Development in HDL
Interface:
  HDL or system-level languages
Software
C, C++, Java
etc ...
Hardware
VHDL, Verilog
HandelC, etc..
Interface

## Slide 12: Hardware Design Flow

## Slide 13: FPGA Architecture
FPGA architecture from CAD tools’ point of view:
  N BLE’s (Basic Logic Element)
  K-LUT: k-input LUT
  I inputs, N outputs
  Inputs and outputs fully connected to the inputs of each LUT through MUXes

## Slide 14: Design Flow for H/w Part
  Almost the same for all digital circuit design
Synthesis
  Different particularly in technology mapping
    LUT-technology mapping
    Specific to target technology (device)
Design Entry
Synthesis
Place & Route
Configuration Bitstream
Simulation
Simulation
Simulation

## Slide 15: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه

## Slide 16: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
    کمیتة استاندارد VHDL: «سطحی از توصیف طرح دیجیتال که در آن رفتار کلاک‌دار طرح برحسب انتقال داده‌ها بین عناصر حافظه در مدارهای ترتیبی و مدارهای ترکیبی، که می‌توانند نمایندة هر مدار منطقی محاسباتی یا منطقی باشند، بیان می‌شود»

## Slide 17: RTL Specification
انتقال ثبات (Register-Transfer Level) RTL:
  مسیر داده
    ثبات‌ها
    مدارهای ترکیبی
    منابع ارتباط دهنده‌ بین آنها
      گذرگاه
      مالتی‌پلکسر
      سیم
      ...
  کنترل‌کننده (مسیر کنترل)
    ماشین حالت متناهی FSM

## Slide 18: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
ترکیبی
process (A, B, C, D) begin if (A = "1101") then OUTPUT <= A; elsif (C = "0110") then OUTPUT <= B; else OUTPUT <= D; end if; end process;

## Slide 19: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
    توصیف ثبات
process (CLK, RST) begin if (RST = ’1’) then
Q <= ’0’;
elsif (CLK`event and CLK= ’1’) Q <= D;
end if; end process;

## Slide 20: طراحی و درستی‌سنجی درون تراشه
توصیف طرح:
  سطح انتقال ثبات:
    توصیف مرکب مدار ترکیبی و ثبات
process (CLK, RST) begin if (RST = ’1’) then
STATE <= ST1;
elsif (CLK`event and CLK= ’1’) case STATE is
when ST1 => STATE <= ST2;
when ST2 => STATE <= ST3;
when ST3 => STATE <= ST1;
end case;
end if;
end process;

## Slide 21: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM:
entity FSM is
port(
CLK : in ...
RESET : in ...
INPUTS : in ...
OUTPUTS : out ...);
end FSM;

## Slide 22: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM: بخش ثبات‌ها
  تعداد FFها:
    بستگی به تعداد حالت‌ها
    بستگی به نوع کدگذاری
architecture arch ...
type STATE_TYPE is (RST_ST, ST1, ...);
signal CUR_STATE, NEXT_STATE : STATE_TYPE;
begin
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
if RESET = '1' then
CUR_STATE <= RST_ST;
else
CUR_STATE <= NEXT_STATE;
end if;
end if;
end process;
RST_ST
ST1
RESET
ST2

## Slide 23: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM: بخش تعیین حالت بعدی
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
case CUR_STATE is
when RST_ST =>
if (INPUTS = ...) then
NEXT_STATE <= ...
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ST1 =>
if (INPUTS = ...)
NEXT_STATE <= ...;
else
NEXT_STATE <= ...;
end if;
when ...
end case;
...
end process;
RST_ST
ST1
RESET
ST2
11/010
01/111

## Slide 24: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM: بخش تعیین خروجی
process(CUR_STATE)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS
end process;
RST_ST
ST1
RESET
ST2
11/010
01/111
  میلی یا مور؟

## Slide 25: توصیف ماشین حالت متناهی
FSM: بخش تعیین خروجی
process(CUR_STATE)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS
end process;
RST_ST
ST1
RESET
ST2
11/010
01/111
process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی‌ها در OUTPUTS
end process;
  میلی یا مور؟
    میلی چطور؟

## Slide 26: سطوح تجرید
سنتز:
  تبدیل توصیف طرح از یک سطح تجرید به سطح پایین تر
    با جزئیات بیشتر
High-Level Synthesis
Place & Route (Layout Synthesis)
Logic Synthesis

## Slide 27: سنتز
مراحل سنتز:
  به دست آوردن مدار بر حسب بلوک‌ها
  تبدیل به معادلات بولین و تعدادی بلوک مشخص (ضرب)
  بهینه‌سازی مستقل از فناوری
  نگاشت فناوری (تبدیل به منابع سخت‌افزاری موجود)
    LUT، ضرب‌کننده، ...
  بهینه‌سازی وابسته به فناوری
process (A, B, C, D)
begin
if (A = "1101") then
OUTPUT <= A;
elsif (C = "0110") then
OUTPUT <= B;
else
OUTPUT <= D;
end if;
end process;

## Slide 28: سنتز و نگاشت فناوری
خروجی سنتز:
  نت لیست مدار بر حسب اجزای موجود در تراشه
    چه اجزایی و نحوة اتصال آنها (به هم و به پورت‌ها)

## Slide 29: سنتز
فهرست اتصالات (netlist)

## Slide 30: سنتز
سنتز:
  استفادة مناسب از منابع سخت‌افزاری:
    محدودیت (constraints)
      حداقل فرکانس کلاک
      نوع کد کردن حالات FSM
  کتابخانة macro-blockها
    دیکودر
    جمع‌کننده
    پردازندة نرم: سنتزشده

## Slide 31: درستی‌سنجی
درستی‌سنجی پس از سنتز:
  شبیه‌سازی:
    Testbench
    اعمال ورودی‌ها و تحلیل خروجی‌ها (داده‌های پیش از سنتز)
    تفاوت با شبیه‌سازی پیش از سنتز: اطلاعات بسیار بیشتر
     کندتر

## Slide 32: درستی‌سنجی
درستی‌سنجی پس از سنتز:
  تحلیل مدار
    تحلیل زمانی: تخمینی
    تحلیل توان مصرفی: تخمینی

## Slide 33: جایابی و مسیریابی
جایابی:
  تعیین محل هر بلوک منطقی
  تعیین محل برای بلوک‌های محاسباتی
  تعیین محل برای حافظه‌ها
  معیار:
    نگاشت بلوک‌های متصل به هم در نت لیست به بلوک‌های منطقی نزدیک در PLD
    کاهش تأخیر
    افزایش احتمال موفقیت مسیریاب

## Slide 34: چرخة طراحی
جایابی (placement):

## Slide 35: تأثیر جایابی روی موفقیت مسیریابی
  تنظیم میزان تلاش توسط طراح (effort level یا opt_level)

## Slide 36: مسیریابی (Routing)
مسیریابی:
  تعیین مسیرها
    تعیین نقاط برنامه‌ریزی اتصالات
      سوییچ
      MUX

## Slide 37: طراحی فیزیکی: جایابی و مسیریابی
جایابی و مسیریابی:
  مسائل بهینه‌سازی
   معیارها برای کمینه‌سازی:
    فرکانس کلاک (تأخیر مسیر بحرانی)
    توان مصرفی
    منابع مسیریابی
    ....

## Slide 38: درستی‌سنجی بعد از چینش
شبیه‌سازی بعد از چینش (post-layout simulation)
  لزوم:
    اطلاعات کامل طرح (شامل طول سیم‌ها، تعداد سوییچ‌های موجود در مسیر)
    تأخیرهای دقیق (حداکثر فرکانس کلاک)
CLK
A
FFQ1
Z
CLK
A
FFQ1
Z

## Slide 39: Configuration Bitstream
Bitstream:
  LUT contents
  Multiplexer control lines
  Interconnections
  ….
Design Entry
Synthesis
Place & Route
Configuration Bitstream
Netlist

## Slide 40: Design Flow
Design Entry
Synthesis
Simulation
Debug:
  Similar to software debugging
Compilation
Simulation
Edit
Programming
Execution
Compilation
Edit
Place & Route
Simulation

## Slide 41: مثال
ساختار یک بلوک منطقی فرضی:
  LUT سه ورودی
  FF
  MUX کنارگذر

## Slide 42: مثال
پیاده‌سازی FSM روی FPGA
  ورودی‌ها: D و P
  خروجی: DOOR
کد حالات:
    START: 00
    P200: 01
    P400: 10
    FULL: 11

## Slide 43: مثال
DOOR (خروجی) | A B (حالت بعدی) | D P (ورودی­ها) | A B (حالت جاری)
0 | START | 0 0 | START
1 | FULL | 0 1 | START
0 | P200 | 1 0 | START
X | X X | 1 1 | START
0 | P200 | 0 0 | P200
1 | FULL | 0 1 | P200
0 | P400 | 1 0 | P200
X | X X | 1 1 | P200
0 | P400 | 0 0 | P400
1 | FULL | 0 1 | P400
1 | FULL | 1 0 | P400
X | X X | 1 1 | P400
0 | FULL | 0 0 | FULL
0 | FULL | 0 1 | FULL
0 | FULL | 1 0 | FULL
0 | FULL | 1 1 | FULL

## Slide 44: مثال
DOOR (خروجی) | A B (حالت بعدی) | D P (ورودی­ها) | A B (حالت جاری)
0 | START | 0 0 | START
1 | FULL | 0 1 | START
0 | P200 | 1 0 | START
X | X X | 1 1 | START
0 | P200 | 0 0 | P200
1 | FULL | 0 1 | P200
0 | P400 | 1 0 | P200
X | X X | 1 1 | P200
0 | P400 | 0 0 | P400
1 | FULL | 0 1 | P400
1 | FULL | 1 0 | P400
X | X X | 1 1 | P400
0 | FULL | 0 0 | FULL
0 | FULL | 0 1 | FULL
0 | FULL | 1 0 | FULL
0 | FULL | 1 1 | FULL
DOOR (خروجی) | A B (حالت بعدی) | D P (ورودی­ها) | A B (حالت جاری)
0 | 0 0 | 0 0 | 0 0
1 | 1 1 | 0 1 | 0 0
0 | 0 1 | 1 0 | 0 0
X | X X | 1 1 | 0 0
0 | 0 1 | 0 0 | 0 1
1 | 1 1 | 0 1 | 0 1
0 | 1 0 | 1 0 | 0 1
X | X X | 1 1 | 0 1
0 | 1 0 | 0 0 | 1 0
1 | 1 1 | 0 1 | 1 0
1 | 1 1 | 1 0 | 1 0
X | X X | 1 1 | 1 0
0 | 1 1 | 0 0 | 1 1
0 | 1 1 | 0 1 | 1 1
0 | 1 1 | 1 0 | 1 1
0 | 1 1 | 1 1 | 1 1

## Slide 45: مثال
معادلات اولیة ورودی‌های FFها:
  DA = …
  DB = …
معادلات اولیة خروجی:
  DOOR =
بهینه‌سازی مستقل از فناوری:
  DA = A + P + B.D
  DB = B.D’ + P + B’.D + A.B
  DOOR = A.B’.D + B’.P + A’.P

## Slide 46: مثال
نگاشت فناوری

## Slide 47: مثال
جایابی

## Slide 48: مثال
مسیریابی

## Slide 49: References
  [Bobda07] C. Bobda, “Introduction to Reconfigurable Computing: Architectures, Algorithms and Applications,” Springer, 2007.
  م. صاحب‌الزمانی، طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال، نشر شیخ بهایی، 1398.