## Slide 1: FPLDs
FPLD Characteristics:
  Programmability
  Logic Blocks Architecture
  I/O Blocks
  Interconnection Architecture
  Special-Purpose Hard Cores

## Slide 2: CPLD
Interconection Wires

## Slide 3: ساختار FPGA

## Slide 4: بلوک‌های منطقی
بلوک‌های منطقی: (LB، LC، CLB، LE، LM، ALM)
  خصوصیت اصلی:
    انعطاف­پذیری بالا  امکان پیاده سازی طیف وسیعی از عملیات منطقی
    کارامدی  عدم کاهش کیفیت معیارهای طراحی (تأخیر، توان مصرفی و مساحت)
  انواع اصلی:
    مبتنی بر SOP
    مبتنی بر LUT
    مبتنی بر MUX

## Slide 5: بلوک‌های منطقی SOP

## Slide 6: بلوک‌های منطقی SOP
  FFها ممکن است قابل برنامه‌ریزی باشند
    T/D
    بازنشانی همگام/ناهمگام
    لبة فعال کلاک: بالا/پایین‌رونده
    ...

## Slide 7: بلوک‌های منطقی LUT
LUT:
  حافظة 2k خانة تک بیتی
  ابزار: تجزیه کل مدار به FFها و LUTها

## Slide 8: بلوک‌های منطقی LUT
LUT:
  امکان پیاده‌سازی هر مدار ترکیبی
  امکان پیاده‌سازی ثبات انتقال
  امکان پیاده‌سازی حافظة RAM به صورت توزیع‌شده

## Slide 9: LUT
9
Notes: 9

## Slide 10: Static CMOS Gate vs. LUT
Number of transistors:
  NAND/NOR gate has 2n transistors.
  4-input LUT has 96 transistors in SRAM, 30 in multiplexer (for LUT decoders, …).
Delay:
  4-input NAND gate has much less delay than LUT.
Power:
  SRAM burns more power.

## Slide 11: Static CMOS Gate vs. LUT
 LUT LE: considerably more expensive than static CMOS gate
   LE design requires careful attention to circuit characteristics.

## Slide 12: بلوک‌های منطقی MUX
MUX:
  پیاده‌سازی هر مدار ترکیبی با MUX
0
0
0
0
1
1
1
1
a
b
c
F

## Slide 13: بلوک‌های منطقی MUX
MUX:
  پیاده‌سازی هر مدار ترکیبی با MUX
0
0
0
0
1
1
1
1
a
b
c
F

## Slide 14: بلوک‌های منطقی MUX
بلوک منطقی نمونه