## Slide 1: تراشه ها ي منطقي برنامه پذ ير

## Slide 2: CPLD
Interconection Wires

## Slide 3: بخشي از CPLD

## Slide 4: ساختار FPGA

## Slide 5: انواع تراشه‌های برنامه‌پذیر
جنبه‌های تفاوت:
  فناوری برنامه­‌ریزی تراشه
  ساختار بلوک‌های منطقی
  معماری اتصالات برنامه­پذیر
  ساختار مدار IO block
  Hard core
    امکانات سخت­افزاری خاص

## Slide 6: تکنولوژيهاي برنامه ريزي FPLDها
تکنولوژيهاي اصلي:
  SRAM:
    سوييچ‌هاي قابل برنامه ريزي= ترانزيستورهاي کنترل شده توسط سلولهاي SRAM
  EPROM:
    سوييچ‌هاي قابل برنامه ريزي= ترانزيستورهاي floating gate که با تزريق بار به گيت شناور، خاموش مي شوند.
  EEPROM و Flash:
    قابل پاک کردن به صورت الکتريکي
  Antifuse:
    با برنامه ريزي الکتريکي، يک مسير دائمی با مقاومت کم پديد مي آيد.

## Slide 7: SRAM

## Slide 8: MUX with SRAM
Bit 0
Bit 1
Primary users of SRAM:
  Mostly: select lines to multiplexers that steer interconnect signals.

## Slide 9: LUT
9
Primary users of SRAM:
  The majority of the rest: store data in LUTs
Notes: 9

## Slide 10: SRAM for LUTs
Primary users of SRAM:
  LUTs
A
B

## Slide 11: تراشه‌های برنامه‌پذیر مبتنی بر SRAM
مزايا:
  برنامه ريزي مجدد سريع.
  برنامه ريزي on-chip به دفعات نامحدود

## Slide 12: تراشه‌های برنامه‌پذیر مبتنی بر SRAM
اشکالات:
  مساحت (اشکال اصلي):
    5 یا 6 ترانزيستور براي هر سلول SRAM
    اشغال درصد بالایی از مساحت توسط SRAM
  نياز به حافظة خارجي non-volatile (فلش)
    داراي مدار حسگر power-on براي initialization
  امنيت کم طرح (intellectual property) در برابر سرقت
    نیاز به انتقال bitstream به FPGA  شنود
    باید bitstream کد شود
  توان مصرفي بالاي سلول‌هاي SRAM

## Slide 13: EPROM/EEPROM/Flash
ولتاژ برنامه ريزي بالا  محبوس شدن الکترونها  Vdd نمي تواند ترانزيستور را روشن کند
EEPROM: باز گرداندن الکترونها با ميدان الکتريکي (ظرفيت کمتر از EPROM).

## Slide 14: تراشه‌های برنامه‌پذیر مبتنی بر E2PROM و فلش
EEPROM و فلش:
  پاک کردن به صورت الکتریکی
فلش:
  پاک کردن و نوشتن به صورت بلوک بزرگ
   بسيار ارزانتر از byte-programmable EEPROM
    یک ترانزیستور برای هر سلول

## Slide 15: تراشه‌های برنامه‌پذیر مبتنی بر E2PROM و فلش
مزايا:
  عدم نياز به حافظة خارجي
    فضای کمتر روی بورد
  مساحت بسیار کمتر از SRAM
  امنیت بالای طرح
    عدم نیاز به کد کردن bitstream

## Slide 16: تراشه‌های برنامه‌پذیر مبتنی بر E2PROM و فلش
اشکالات:
  هزینة ساخت بیشتر
    نياز به چند مرحله ساخت علاوه بر پروسة استاندارد CMOS
  کند بودن برنامه‌ريزي مجدد
    نامناسب برای کاربردهای run-time reconfiguration
  مقاومت روشن ترانزيستور: زياد
  توان استاتيک: نسبتا زياد

## Slide 17: آنتی فیوز
  جريان برنامه ريزي بالا
   ذوب عايق ONO
   اتصال دايم

## Slide 18: تراشه‌های برنامه‌پذیر مبتنی بر آنتی فیوز
مزایا:
  عدم نياز به حافظة خارجي
  مساحت بسيارکم
     ظرفیت بالای تراشه
  مقاومت کم در حالت روشن (در طي زمان هم کم مي‌ماند).
  خازن بسيار کمتر
  امنيت بالاي طرح در برابر سرقت
  عدم امکان تغییر طرح توسط متخاصم ( برای کاربردهای حساس)
  توان مصرفي بسيار کمتر
اشکالات:
  عدم امکان برنامه ريزي مجدد

## Slide 19: مقایسة تراشه‌ها
فناوری برنامه­ریزی | قابلیت برنامه­ریزی مجدد | مساحت سلول برنامه­ریزی | تأخیر سوییچ­های برنامه­پذیر | توان مصرفی | سرعت برنامه­ریزی مجدد | امنیت تراشه | فرایند ساخت | باراوری برنامه­ریزی | مقاومت در برابر خطای نرم
SRAM | دارد | زیاد | متوسط | متوسط | بالا | مناسب | CMOS استاندارد | 100% | ضعیف
E2PROM و فلش | دارد | کم | متوسط | متوسط | متوسط | خیلی خوب | فرایند فلش | 100% | قابل قبول
آنتی­فیوز | ندارد | خیلی کم | کم | کم | غیر قابل برنامه­ریزی مجدد | خیلی خوب | فرایند آنتی­فیوز | > 90% | عالی

## Slide 20: مقایسة تراشه‌ها
Programming yield:
  درصد تراشه‌هایی که به طور موفقیت‌آمیز برنامه‌ریزی می‌شوند

## Slide 21: مقایسة تراشه‌ها
Soft error:
  اثرات تشعشعی ذرات نوترون (در جوّ) یا آلفا (در مواد بسته‌بندی تراشه)
  در تراشه‌های مبتنی بر SRAM:
    هم SRAMها هم FFها
    تعداد SRAMها خیلی بیشتر از FFها